## Slide 1: BGP en IPv6
Guillermo Cicileo
guillermo@lacnic.net

## Slide 2: BGP Multiprotolo
La RFC 4760 define extensiones para BGP multiprotocolo
Esto permite extender el uso de BGP4 a otras familias de direcciones: vpnv4, IPv6, unicast, multicast, etc.
Se define un identificador de address family, llamado AFI y subsequent address family: SAFI
AFI = 1, IPv4
  SAFI = 1 unicast, SAFI = 2 multicast
AFI = 2, IPv6
  SAFI = 1 unicast, SAFI = 2 multicast

## Slide 3: BGP Multiprotocolo
En una red podemos usar transporte IPv4 o IPv6 para las sesiones BGP
  BGP con TCP sobre IPv4: puede ser usado para enviar información tanto IPv4 como IPv6
  BGP con TCP sobre IPv6: puede ser usado para enviar información tanto IPv4 como IPv6
Sin embargo estas configuraciones requieren algunos ajustes
Habitualmente se usan sesiones separadas para cada address family

## Slide 4: BGP Multiprotocolo
Router-id: es un identificador de 32 bits que normalmente se obtiene a partir de la interfaz loopback
  Suele usarse la direccion IPv4 de la interfaz loopback
  En caso de una red sólo IPv6, no habrá direcciones IPv4
    Se debe definir este identificador para que BGP pueda funcionar
Next-hop: se debe tener cuidado si se usan direcciones link-local, ya que en iBGP el NH se transporta inalterado
  Analizar si utilizar el comando next-hop-self
  Preferentemente no levantar sesiones BGP sobre direcciones link-local

## Slide 5: BGP con IPv6
Configuración de BGP (símil cisco)
router bgp xxxx
  neighbor ipv6-address remote-as autonomous-system-number
  address-family ipv6 [unicast | multicast]
    neighbor ipv6-address activate
    network network/prefix-len

## Slide 6: Ejemplo de configuración
router bgp 64500
  neighbor 2001:db8::2 remote-as 64501
  address-family ipv6 unicast
    neighbor 2001:db8::2 activate
    network 2001:db8:a100/48

## Slide 7: BGP con IPv6
prefix-list básica para Bogus Routes
  ipv6 prefix-list ipv6-bogus deny 3ffe::/16 le 128
  ipv6 prefix-list ipv6-bogus deny 2001:db8::/32 le 128
  ipv6 prefix-list ipv6-bogus permit 2001::/32
  ipv6 prefix-list ipv6-bogus deny 2001::/32 le 128
  ipv6 prefix-list ipv6-bogus permit 2002::/16
  ipv6 prefix-list ipv6-bogus deny 2002::/16 le 128
  ipv6 prefix-list ipv6-bogus deny 0000::/8 le 128
  ipv6 prefix-list ipv6-bogus deny fe00::/9 le 128
  ipv6 prefix-list ipv6-bogus deny ff00::/8 le 128
  ipv6 prefix-list ipv6-bogus permit 2000::/3 le 48
  ipv6 prefix-list ipv6-bogus deny 0::/0 le 128

## Slide 8: Muchas gracias