## Slide 1: BGP: novedades y temas en discusión
Guillermo Cicileo - guillermo@lacnic.net

## Slide 2: Algunas novedades en BGP
Obsolescencia de AS_SET y AS_CONFED_SET en BGP
Roles para prevención de route-leaks
Novedades en RPKI
  Validation reconsidered
  ASPA

## Slide 3: AS_SET y AS_CONFED_SET obsoletos
El AS_SET en un AS_PATH es creado por un router que realiza agregación de rutas y contiene un conjunto (no ordenado) de ASNs que un update atravezó (RFC 4271, secciones 4.3 y 5.1.2)
El AS_CONFED_SET es similar pero usado dentro de confederaciones (RFC5065)
Varios análisis muestran que la agregación usando AS_SET es muy raramente usada en la Internet pública y cuando se usa, se lo hace de manera incorrecta
La RFC 6472 (BCP 172) ya recomendaba no utilizar estos tipos de segmentos de path
El draft draft-kumari-deprecate-as-set-confed-set-14 propone declarer obsoletos estos tipos de segmentos
Esto se hace fundamentalmente para que la semántica del AS de origen sea más clara
IMPORTANTE: no confundir AS_SET de BGP con AS-SET de un IRR

## Slide 4: Route leaks

## Slide 5: Route leaks
ASN 65511
ASN 65536
ASN 65537
Prefijos aprendidos del proveedor no deben anunciarse a otro peer o a otro proveedor
Prefijos aprendidos de un peer tampoco se anuncian a otros peers ni al proveedor
Esos prefijos solo deberían anunciarse a clientes
Si no hay filtros configurados, esto trae problemas
2001:db8:10:/40
2001:db8:20:/40
2001:db8:20::/40
2001:db8:10:/40
2001:db8:10:/40
Leak!

## Slide 6: Roles en BGP para prevenir leaks
Se definen roles al establecer una sesión BGP:
  Provider
  Customer
  Peer
  Internal
Opciones:
  Uso de un nuevo atributo (OTC) para marcar las rutas Only To Customer
  También una large community de BGP llamada DO (Down Only)
  Sólo se anuncia a los clientes si los prefijos tienen este atributo/comunidad
  Posiblemente ambas estén disponibles
Ver drafts:
  draft-ietf-idr-bgp-open-policy
  draft-ietf-idr-route-leak-detection-mitigation
  draft-sriram-idr-route-leak-solution-discussion

## Slide 7: RPKI

## Slide 8: Validation Reconsidered es ahora RFC 8360
Es un nuevo modelo de validación en RPKI
Soluciona problemas que podrían surgir en la PKI de recursos, por ejemplo durante las transferencias
  Algoritmo actual: si un certificado hace un “overclaim” de recursos con respecto al certificado superior, se invalida toda la cadena de certificados hacia abajo
  Particularmente problemático cuando está cerca de la raíz
  Validation reconsidered: solo se invalidan los recursos que no están incluidos en los certificados superiores
Definido en RFC 8360
Despliegue: hay dos posibilidades en discusión
  Flag-day
  Mixed mode

## Slide 9: ASPA: AS_PATH Verifcation
Objetivo: detectar AS_PATHs inválidos o malformados
Justificación: si una ruta válida se recibe de un cliente o de un peering, tiene que tener solo pares customer-to-provider en el AS_PATH
Propone crear una base de datos de pares customer to provider
Ejemplo: AS1 AS2 AS3
  ASPA {AS1, AS2}
  ASPA {AS2, AS3}
  ASPA {AS3, 0}
De esta forma, si tenemos una base de datos validada de pares (customer, provider) podemos verificar las rutas recibidas de clientes o peers.
Ver drafts:
  draft-azimov-sidrops-aspa-profile
  draft-azimov-sidrops-aspa-verification

## Slide 10: Más información
Propuestas de cambios al protocolo BGP:
  Grupo idr de IETF
Propuestas sobre temas relacionados con la operación de BGP:
  Grupo grow de IETF
Temas relacionados con la operación de RPKI (seguridad en el Sistema de ruteo entre dominios):
  sidrops

## Slide 11: Muchas gracias!